## Slide 1: CHEM- A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC EXCEL-opastusta Syksy 2020, I periodi Dos. Jari Aromaa

## Slide 2: 1. luento
EXCELin yleiset piirteet
Laskutoimitukset
Tekstitiedoston tuonti
Mittadatan esikäsittely
  Kuvaajat
  Suodatus

## Slide 3: EXCEL - yleistä
Taulukkolaskentaohjelma - laskee, piirtää kuvaajat, analysoi tulokset.

## Slide 4: EXCEL - yleistä
Soluun kirjoitetaan kaava, joka alkaa = merkillä.
Kaavassa voi olla arvoja tai viittauksia soluihin tai solualueisiin, joissa on arvoja.
Kun viitatussa solussa oleva arvo muuttuu niin kaavan tuloskin muuttuu.

## Slide 5: EXCEL - yleistä
Aritmeettisilla operaattoreilla lasketaan peruslaskutoimitukset

## Slide 6: EXCEL - yleistä
Vertailuoperaattoreilla tehdään päätelmiä, tuloksena on totuusarvo TOSI tai EPÄTOSI

## Slide 7: EXCEL - yleistä
Tekstien liittämisoperaattorina käytetään et-merkkiä (&), ja sillä liitetään merkkijonoja yhdeksi tekstiksi.

## Slide 8: EXCEL - yleistä
Viittausoperaattoreilla valitaan solualueita laskutoimituksia varten.

## Slide 9: EXCEL - yleistä
Komennoilla (funktioilla) voi tehdä monipuolisempaa laskentaa kuin operaattoreilla.
Excelin komennot on jaettu luokkiin, muun muassa:
  Matemaattiset ja trigonometriset (esim. SIN, NELIÖJUURI)
  Tilasto (esim. MEDIAANI, KULMAKERROIN, MAKS)
  Rahoitus (esim. TUOTTO, MAKSETTU.KORKO)
  Päivämäärä ja kellonaika (esim. TÄMÄ.PÄIVÄ, VIIKKO.NRO)
  Tekniikka (esim. MUUNNA, SAMA.ARVO)
  Teksti (esim. POIMI.TEKSTI, NROARVO)
  Tietokanta (esim. TSUMMA, TMAKS)
  Looginen (esim. JOS, JA, TAI)

## Slide 10: LASKEMINEN
Valitse solu, johon kirjoitat kaavan
Aloita = merkillä
Jatka operaattoreilla, komennoilla ja soluviittauksilla
Lopeta painamalla ENTER
Jos ei tullut virheilmoitusta niin kaava on ainakin Excelin syntaksin mukainen
Jos kaavassa on virhe niin Excel yrittää arvata mikä se on:
  Puuttuva sulku, operaattori tai soluviittaus
  Viittaus vääräntyyppiseen tai tyhjään soluun
  Viittaus kyseisen kaavan sisältävään soluun

## Slide 11: LASKEMINEN
Vaikka kaava olisi syntaksin mukainen niin tulos voi olla väärä.
Syy on lähes aina virheellinen soluviittaus, joka johtuu solujen kopioinnista.

## Slide 12: LASKEMINEN
Kaavasolun siirtäminen ei muuta kaavan soluviittauksia.
Kaavasolun kopioiminen uuteen soluun muuttaa soluviittauksia saman verran kuin on eroa solujen paikoissa.

## Slide 13: LASKEMINEN
Soluviittaukset kiinnitetään $-merkillä.
SUMMA(A1:A4) viittaukset muuttuvat kun solua kopioidaan.
SUMMA($A$1:$A$4) viittaa aina samaan alueeseen vaikka kaavan kopioisikin toiseen soluun.

## Slide 14: LASKUESIMERKKI 1
Hae MyCoursesista tiedosto Esimerkki-1-2020.xls
Tiedostossa on kaksi mittaustulosta raudan korroosionopeuden määrittämisestä jäähdytysnesteessä.
Käytetty mittaustekniikka on polarisaatiovastuksen määrittäminen, polarisaatiovastus on kääntäen verrannollinen virrantiheyteen, joka taas kuvaa sähkökemiallisen reaktion nopeutta Faradayn lain mukaan.

## Slide 15: LASKUESIMERKKI 1
Mittapisteet muunnetaan yksiköihin mV ja mA/cm2
Määritetään polarisaatiovastus Rp (i,E)-kuvaajan kulmakertoimena.
Lasketaan korroosiovirrantiheys anodisesta ja katodisesta Tafelin kertoimesta (ba ja bc) ja polarisaatiovastuksesta.
Katsokaa, että yksiköiden muunnokset menevät oikein ja että katodisesta Tafelin kertoimesta otetaan itseisarvo.

## Slide 16: LASKUESIMERKKI 1
Määritetään polarisaatiovastus Rp (i,E)-kuvaajan kulmakertoimena.
Rp 47431.93703

## Slide 17: LASKUESIMERKKI 1
Lasketaan korroosiovirrantiheys anodisesta ja katodisesta Tafelin kertoimesta (ba ja bc) ja polarisaatiovastuksesta Rp, icorr 0.000522748

## Slide 18: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Yksinkertaisin tapa tuoda mittauspisteet on syöttää luvut käsin. Menetelmä on järkevä vain kun lukuja on vähän.
Jos mittausohjelma toimii Windowsin alla, mittauspisteet voi yleensä siirtää kopioimalla ja liittämällä Windowsin leikepöydän kautta.
Monet mittausohjelmat tallentavat pisteet suoraan EXCEL-tiedostona.

## Slide 19: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Mittausohjelmat tulostavat usein tekstitiedoston, jonka siirtäminen EXCELiin on mahdollista käyttämällä EXCELin "ohjattu tekstin tuonti" toimintoa.
Mittapisteiden tuominen onnistuu melko helposti, jos pistejoukot ovat kukin omalla rivillään.
Useimmissa mittausohjelmien tekemissä tiedostoissa desimaalierottimena on piste, joten Windowsin asetuksissa pitää myös olla desimaalierottimena piste, tai tehdä sopiva lisäasetus tuontivaiheessa.

## Slide 20: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Hae tiedosto Esimerkki-2-2020.txt
Tekstitiedosto avataan normaalisti, tiedoston nimen tunnisteella ei ole väliä.
Koska EXCEL ei tunnista mittatiedostoa EXCEL-tiedostoksi, se tarjoaa toimintavaihtoehdoksi tietojen tuomista.
EXCEL tarjoaa jotakin vaihtoehtoa tietojen tuomiseksi ja jakamiseksi sarakkeisiin.
Ensimmäisessä vaiheessa valitaan alkuperäisen tietotyypin tiedostolajiksi ”delimited, erotettu”, ”fixed width, kiinteä leveys” ei yleensä toimi.

## Slide 21: MITTAUSDATAN KÄSITTELY

## Slide 22: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Ensimmäisessä vaiheessa valitaan, aloitetaanko tietojen tuominen tiedoston ensimmäiseltä riviltä, vai jätetäänkö erilaiset parametrien arvot ja kommenttirivit pois.
Kommenttirivejä voi olla yksi tai kymmeniä. Jotkut mittausohjelmat laittavat tekstitiedoston alkuun kaikki koelaitteiston asetukset omille riveilleen.

## Slide 23: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Toisessa vaiheessa on joskus kokeiltava eri erottimia, jotta mittapisteet saadaan jaettua sarakkeisiin.
Tavalliset erottimet ovat sarkain, välilyönti ja pilkku.
Rasti valintaruutuun "Käsittele perättäisiä erottimia yhtenä”, jos hajoaa liian moneen sarakkeeseen.
Kentässä "Tietojen esikatselu" näkyy nyt pystyviivoina jako sarakkeisiin, ja jos se näyttää hyvältä, voi jatkaa.

## Slide 24: MITTAUSDATAN KÄSITTELY

## Slide 25: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Kolmannessa vaiheessa voidaan valita tuodaanko kaikki sarakkeet sekä määrittää sarakkeiden muodot.
Yleensä tässä vaiheessa ei tarvitse tehdä muuta kuin hyväksyä ohjelman ehdotus ja painaa nappia "Valmis".
Lopputuloksena saadaan EXCEL-taulukkoon mittapisteet ja mahdollisesti myös joukko kommenttirivejä.
Mittapisteet kannattaa heti nimetä ja merkitä myös niiden yksiköt.
Yksiköt voi saman tien muuttaa halutuiksi.

## Slide 26: MITTAUSDATAN KÄSITTELY

## Slide 27: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Mittausdatan tuonti onnistui.
Sarakejako oikea.
Mittadata on numeroita.

## Slide 28: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Mittausdatan tuonti epäonnistui väärän desimaalierottimen takia.
Tietokoneessa erotin on pilkku, tiedostossa piste.
Sisältö solun oikeassa reunassa on luku
Sisältö vasemmassa reunassa on tekstiä

## Slide 29: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Väärän desimaalierottimen ongelman saa korjattua 3-vaiheen lisäasetuksella, pilkku tai piste tiedoston mukaan.

## Slide 30: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Datan esikäsittely ja siivoaminen auttaa löytämään datasta oleellisen tiedon.
Mittaustiedon keruun jälkeen esikäsittelyvaiheita ovat aineiston tarkastelu, esikarsinta ja suodatus, oleellisten mittausjaksojen valinta ja pisteiden määrän vähentäminen.
Esikäsittelyä on myös datan valmistelu analyysimenetelmien vaatimaan muotoon.

## Slide 31: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Ensimmäinen tehtävä on piirtää mittadatasta yksinkertainen kuva.
Kuva näyttää oikealta:
  ei haulikolla ammuttu
  ei katkoja
  kuvaajan muoto sopii olemassa olevaan tietoon
Mittaus kelpuutetaan analyysiin.

## Slide 32: MITTAUSDATAN KÄSITTELY
Datan siivoamisen tehtäviä ovat:
  Selvästi poikkeavien tulosten poisto (karkeat virheet)
  Puuttuva datan paikkaus (ongelmia mittauksessa tai tulosten tallennuksessa tai virheiden poisto).
  Puuttuva data paikataan estimaatilla muiden muuttujien avulla tai aikasarjassa myös muuttujan oman historian avulla.
  Puuttuva data voidaan myös yksinkertaisesti jättää pois datasta.
  Suodatus (aikasarjat), häiriöpiikkien poisto, kohinan poisto.

## Slide 33: MITTAUSDATAN ESIMERKKI
Hae tiedosto Esimerkki-3-2020.xls
Tiedostossa on yksi vakiopotentiaalissa tehdyn liuotuskokeen data, jossa on esitetty liukenemisen virrantiheys ajan funktiona.
Piirretään mittadatasta kuvaaja, arvioidaan sen laatua ja testataan paria työkalua datan siivoamiseen.

## Slide 34: MITTAUSDATAN ESIMERKKI
Kuvaajan piirto mittapisteistä:
  Pisteet yleensä sarakkeissa, maalaa hiirellä datasarakkeiden kirjaimet.
  Valitse Insert (Lisää) -valikosta Charts (Kaaviot) ja sieltä Scatter plot (xy-kaavio, pistekaavio tms.)
  Valitse kaaviotyypiksi joko erilliset pisteet tai murtoviiva, ei tasoitettuja viivakuvaajia.

## Slide 35: MITTAUSDATAN ESIMERKKI

## Slide 36: MITTAUSDATAN ESIMERKKI mediaanisuodatus
Yksittäisten häiriöpiikkien poistoon soveltuu ns. mediaanisuodin.
Mediaanisuodin korvaa mitatun pistejoukon jokaisen arvon kyseisen arvon ympäriltä valitun joukon mediaanilla.
Mediaani = keskimmäinen arvo.
Mediaanisuodin selvittää yksittäisen häiriöpisteen, mutta ei useampaa peräkkäistä poikkeavaa pistettä tai tiuhaan toistuvia poikkeamia.
EXCELin komento on MEDIAN(lukualue) tai MEDIAANI.

## Slide 37: MITTAUSDATAN ESIMERKKI mediaanisuodatus

## Slide 38: MITTAUSDATAN ESIMERKKI mediaanisuodatus

## Slide 39: MITTAUSDATAN ESIMERKKI keskiarvosuodatus
Kohinan poistoon sopii liukuvan keskiarvon käyttö.
Liukuva keskiarvo on tyypillinen alipäästösuodin, joka suodattaa aikasarjasta pois nopeasti vaihtelevat komponentit (korkeat taajuudet).
Yleensä mitä suurempi alue keskiarvon laskemiseen valitaan, sen suurempi tasoitus saadaan aikaan.
Liukuva keskiarvo ei välttämättä toimi yksittäisten pisteiden poistoon.
AVERAGE(lukualue) tai KESKIARVO

## Slide 40: MITTAUSDATAN ESIMERKKI keskiarvosuodatus

## Slide 41: MITTAUSDATAN ESIMERKKI keskiarvosuodatus

## Slide 42: YHTEENVETO
Laskee, piirtää kuvaajat, analysoi tulokset.
Tekstidatan hakua varten EXCELissä on hyvä ohjattu toiminto.
Mittapisteiden alkuarviointia varten kannattaa piirtää kuva.
Kuvaaja on yleensä pistekuvaaja (xy-kuvaaja).
Käyttökelpoiseksi tulkittu data kannattaa muuntaa heti sopiviin yksiköihin.
Suodattaminen onnistuu tasavälein mitatuille sarjoille yksinkertaisilla matemaattisilla komennoilla.