#### Vakioitu toimintaohje

#### KeBPr-5142 Iwaki annostelupumppu

Dokumenttinro.:	1096

Versio:			1

pvm:			24.10.2018

Laatija:	Tero Eerikäinen

Tarkastaja:		__________________

Tarkastaja:		__________________

# Käyttötarkoitus

Iwaki EH-B10VH-20EPW2-PH2B on tarkoitettu annostelupumpuksi pH:n säätösovelluksiin.

# Vastuuhenkilö

Laitteen vastuuhenkilö on Tero Eerikäinen.

# Käyttöturvallisuus

pH:n säätöön käytettävät kemikaalit ovat usein syövyttäviä. Laitteen käytössä tulee huomioida syövyttävien kemikaalien työturvallisuusohjeet.

# Käyttöohjeet

Laitetta voi käyttää joko pumppuna tai säätimenä. Pumppuna laite toimii MAN-moodissa, säätimenä AUT-moodissa. Kulloinkin päällä olevan moodin indikaattori näkyy laitteen näytössä.

Moodin vaihto:

- paina ensin func ja sitten yhtä aikaa näppäintä ►

- paina ►, kunnes haluamasi moodi vilkkuu näytössä

- vahvista valintasi painamalla func

Letkujen täyttö tai puhdistus:

- aseta laite MAN-moodiin

- aseta imuletku nesteastiaan

- paina start/stop, niin laite käynnistyy

- mikäli letkuissa on ilmaa, ilman saa poistettua avaamalla laitteen takaosassa, venttiilistön päällä olevaa ilmausruuvia (Ø noin 2,5 cm)

- pumppu pysähtyy, kun painat uudelleen start/stop

pH-anturin kalibrointi:

- aseta laite AUT-moodiin

- kiinnitä pH-anturin johto ja laita anturi pH 7 kalibrointiliuokseen

- odota, kunnes näytön pH-lukema stabiloituu

- paina ▲, jolloin näytön alareunan ZERO-merkinnän taakse tulee musta kursori ja näyttöön 07,00 tai se lukema, mitä edellisessä pH-anturin kalibroinnissa käytettiin nollana

- paina ► (luvun mahdollinen muutos ▲-näppäimellä ja seuraavaan lukuun siirtyminen ►-näppäimellä)

- tilasta pääsee pois painamalla func-näppäintä kerran (=accept), joka hyväksyy elektrodin pH:n asettamaksesi nollaksi (jos func-näppäintä painaa kauan se vastaa exit-komentoa)

- kun olet hyväksynyt ZERO-pH:n, käytä ▲-näppäintä selatessasi valikon läpi takaisin pH:n näyttöruutuun (laitteen näytössä tummennettuina vain pH ja AUT)

- vaihda kalibrointiliuokseksi pH 4 liuos ja odota kunnes lukema stabiloituu

- paina ▲ kahdesti, jolloin näytön alareunan SPAN-merkinnän tausta tummentuu ja näyttöön tulee 04,01 tai se lukema, mitä edellisessä pH-anturin kalibroinnissa käytettiin kulmakertoimen määritykseen

- paina taas ► riittävän monta kertaa, jolloin pääset muuttamaan numeroita (luvun muutos ▲-näppäimellä, seuraavaan lukuun siirtyminen ►-näppäimellä)

- tilasta pääsee pois painamalla func-näppäintä kerran (=accept), joka hyväksyy elektrodin pH:n asettamaksesi SPAN-arvoksi.

- pH-anturin kalibrointi on nyt valmis, voit jatkaa säätöasetusten syöttämisellä tai laitteen muulla käytöllä

pH:n säätö:

- varmista, että laite on AUT-moodissa

- tarkista säätöasetukset liikkumalla valikossa ▲-näppäimellä

- älä paina ►-näppäintä, kun näytön ZERO tai SPAN on ruudussa, sillä silloin et pääse eteenpäin muuten kuin vahvistamalla kalibroinnin siinä tilassa, missä pH-anturisi sillä hetkellä on

- SET ollessa valittuna saat ►- ja ▲-näppäinten avulla muutettua pH:n säätöarvon (vahvistus painamalla func)

- PB ollessa valittuna saat ►- ja ▲-näppäinten avulla muutettua pH:n säädön suuntaa (emäksellä säädettäessä miinus, hapolla plus) ja tehokkuutta (kuinka kaukana säätöarvosta säätö on täysillä)

- spm ollessa valittuna saat ►- ja ▲-näppäinten avulla muutettua pumpun maksimipumppaustehoa

- laitteen maksimi- ja minimi-pH:ta pystyy säätämään anturin mukaan

- säätö käynnistetään start/stop-näppäimellä, kun näytössä on tummennettuina vain pH ja AUT

- kun säätö on päällä, AUT vilkkuu

- säätö pysäytetään start/stop-näppäimellä

# Ongelmatilanteet

Mahdollisia ongelmia:

- letkut tukossa ( puhdista tai vaihda letkut

- pumppu likainen ja kalvo jumissa ( puhdista pumppu (sisältää purkutöitä)

- pH-anturi näyttää mitä sattuu ( ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA KOSKE LAITTEEN KALIBROINTIVALIKKOON KESKEN SÄÄDÖN!!!!

- Katso räjäytyskuva viimeisellä sivulla

Liuota ko. kuulaventtiilit tarvittaessa, jumittuvat esim. jos suolaa kiteytyy sisään