## Slide 1
Tuotantojärjestelmä ja
-prosessit
Case-esimerkki
Liiketoimintasuunnitelma
Tuotantojärjestelmä ja -prosessit
Tuotanto osana toimitusketjua
Perustamisprojekti
Tilinpäätös ja investoinnit

## Slide 2: Tässä harjoituksessa:
Tuotantoprosesseista
Prosessien suunnittelu
Kapasiteetti
Toyotan tuotantojärjestelmä
Virginia Mason Institute
Tuotannon erityispiirteet
Tuotantoprosessin optimointi

## Slide 3
Tuotantoprosessi
Resurssit (laitteet, raaka-aineet, työvoima jne.)
Virtausyksikkö (transformaation kohde)
Transformaatio (arvonluonti)
Arvo (tavoite)

## Slide 4
Käsitteitä
Työntöohjaus
Ennusteperusteisesti ohjattu tuotanto.
Imuohjaus
Todellisiin asiakastilauksiin perustuva tuotanto.
Tilauksen kohdentumispiste
Tuotanto- tai tuotesuunnitteluprosessin kohta, jossa tuote kiinnitetään asiakkaan tilauksen.
Osien valmistus/ hankinta
Suunnittelu
Tuotteen kokoonpano
Toimitus asiakkaalle
Tilauksesta suunnittelu
Tilauksesta valmistus
Tilauksesta kokoonpano
Varasto-ohjautuva tuotanto

## Slide 5
Funktionaalinen layout Layout, jossa saman tyyppiset resurssit (toiminnot, koneet, kompetenssi) on ryhmitelty yhteen
Prosessilayout (tuotanto-linja) Layout, jossa peräkkäiset työvaiheet ovat jonossa ja virtausyksikkö liikkuu suoraviivaisesti.
Solutuotanto On näiden kahden välimuoto, jossa joukko erilaisia työasemia ryhmitellään soluksi, jonka sisällä virtausyksikkö kulkee määrättyä reittiä
Funktionaalinen layout
Prosessilayout

## Slide 6: Tässä harjoituksessa:
Tuotantoprosesseista
Prosessien suunnittelu
Kapasiteetti
Toyotan tuotantojärjestelmä
Virginia Mason Institute
Tuotannon erityispiirteet
Tuotantoprosessin optimointi

## Slide 7
4V-malli
Tuotantovolyymi (Volume)
Tuotteiden vaihtelevuus (Variety)
Kysynnän vaihtelu (Variation)
Asiakkaan osallistuminen (Visibility)
Volume Variety Variation Visibility

## Slide 8
Hayes ja Wheelwright -matriisi
Tuotantovolyymi
Tuotekirjo
Projekti
Yksittäis- tuotanto
Erätuotanto
Valmistus- linja
Jatkuvatoiminen- prosessituotanto

## Slide 9: Tässä harjoituksessa:
Tuotantoprosesseista
Prosessien suunnittelu
Kapasiteetti
Toyotan tuotantojärjestelmä
Virginia Mason Institute
Tuotannon erityispiirteet
Tuotantoprosessin optimointi

## Slide 10
Tuotantojärjestelmän kapasiteetti
Käytetty kapasiteetti
Käytettävissä oleva kapasiteetti
Toiminnallinen/funktionaalin kapasiteetti
Teoreettinen/laskennallinen kapasiteetti
Suunniteltu huolto, lomat, jne.
Suunnittelematon huolto ja muut tuotannon ongelmat
Tuotannon joutoaika

## Slide 11: Tässä harjoituksessa:
Tuotantoprosesseista
Prosessien suunnittelu
Kapasiteetti
Toyotan tuotantojärjestelmä
Virginia Mason Institute
Tuotannon erityispiirteet
Tuotantoprosessin optimointi

## Slide 12
Toyota Production System (TPS):
Tuotantojärjestelmä ilman haaskausta
Kuvat:
https://hbr.org/resources/images/article_assets/2016/04/apr16-01-459923514-1200x675.jpg
https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1436741874i/161789._UY800_SS800_.jpg

## Slide 13
Perusperiaatteet
Kaizen
  Jatkuvatoiminen kehitys, jonka tarkoituksena on parantaa tuotantojärjestelmän laatua ja tehokkuutta
Production leveling (Heijunka)
  Välituotteiden tuotanto ja hankinta tapahtuvat samankokoisissa erissä ja tasaisin väliajoin
Standardization
  Tuotantojärjestelmän vaiheet suoritetaan samalla tavalla ja suoritustavat on tarkkaan dokumentoitu
Fritze C. (2016) The Toyota Production System - The Key Elements and the Role of Kaizen within the System . s 4

## Slide 14
Käytetyt menetelmät
Just-in-time (JIT)
  Raaka-aineet ovat saatavilla aina kun niitä tarvitaan, ilman ylivarastointia
Kanban
  Kysyntä tuotannon alavirrassa käynnistää tuotannon ylävirrassa (imuohjaus)
Autonomisation (Jidoka)
  Virheen ilmetessä tuotanto pysäytetään välittömästi ja virhetekijä etsitään
Thinking people system
  Jokaisen työpisteen työntekijät ovat vastuussa ilmoittamaan ongelmista tuotannossa
5 Whys
  Virhetilanteessa kysytään “miksi virhe tapahtui” useaan kertaan

## Slide 15
Tavoitteet
TPS pyrkii minimoimaan haaskausta ja tätä kautta vähentämään kustannuksia, parantamaan laatua ja lyhentämään läpimenoaikaa
Haaskauksen seitsemän eri tyyppiä
  Ylituotanto (overproduction)
  Odotusaika (waiting)
  Kuljetus (transportation)
  Yliprosessointi (processing)
  Liika varastointi (inventory)
  Liika liike (motion)
  Virheelliset tuotteet (defects)

## Slide 16: Tässä harjoituksessa:
Tuotantoprosesseista
Prosessien suunnittelu
Kapasiteetti
Toyotan tuotantojärjestelmä
Virginia Mason Institute
Tuotannon erityispiirteet
Tuotantoprosessin optimointi

## Slide 17
Virginia Mason Institute
Kuvat:
https://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Mason_Medical_Center#/media/File:Virginia_Mason_Hospital_and_Pavilions.jpg
https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/0_vpicd7a5/def_height/2700/def_width/2700/version/100012/type/1

## Slide 18
Virginia Mason Institute
Virginia Mason on Seattle Washingtonissa toimiva yksityinen sairaala
Sairaalan ongelmina:
  Palvelujen laadun ja turvallisuuden riittämätön taso
  Palvelujen tuotannossa ilmenevä haaskaus
  Kustannusten kasvun aiheuttamat taloudelliset ongelmat
Perinteiset keinot virheiden tunnistamiselle ja korjaamiselle olivat osoittautuneet tehottomiksi
00-luvun alkuun mennessä tilanne oli kestämätön
Kaplan G.S., Patterson S.H. (2008). Seeking perfection in healthcare. A case study in adopting Toyota Production System methods. Healthcare Executive. May/Jun2008, Vol. 23 Issue 3, p16-21. 5p. ISSN: 0883-5381

## Slide 19: Tässä harjoituksessa:
Tuotantoprosesseista
Prosessien suunnittelu
Kapasiteetti
Toyotan tuotantojärjestelmä
Virginia Mason Institute
Tuotannon erityispiirteet
Tuotantoprosessin optimointi

## Slide 20
4V-malli
Tuotantovolyymi
  Vaatii paljon työvoimaa ja laitteistoa
  Työntekijät erikoistuneita omiin tehtäviin
  Yksikkökustannukset korkeita
Tuotteiden vaihtelevuus
  Erikoistumisasteen ohella myös korkea vaihtelevuus
  Asiakkaiden tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä
  -> Standardisoinnista tulee hyvin hankalaa

## Slide 21
4V-malli
Kysynnän vaihtelu
  Asiakas ei välttämättä itse tunnista tarpeitaan
  Kysynnän ennustaminen on sidonnaista yksittäiseen palveluun
  Äkilliset muutoksiin on varauduttava
Asiakkaan osallistuminen
  Asiakkailla on iso rooli prosessin etenemisessä
  Asiakastyytyväisyys riippu tuotannon laadusta
  Prosessointiajat voivat olla pitkiä

## Slide 22: Tässä harjoituksessa:
Tuotantoprosesseista
Prosessien suunnittelu
Kapasiteetti
Toyotan tuotantojärjestelmä
Virginia Mason Institute
Tuotannon erityispiirteet
Tuotantoprosessin optimointi

## Slide 23
Haaskauksen minimointi
Sairaalan henkilöstön vierailu Toyotan tuotantolaitoksilla
Virginia Mason Production System (VMPS)
  Tavoitteena parantaa sairaalapalvelujen laatua minimoimalla haaskaus
Kuva: https://www.virginiamason.org/images/Enviromason/reducing-waste-l.jpg

## Slide 24
Työpisteiden layout
Edellisen potilaan laskutus
Hoidon dokumentointi
Sähköpostiin vastaaminen
Kiireiseen viestiin vastaaminen
Tulosteen lukeminen ja siihen vastaaminen
Tulosraportin täyttäminen
Weber D. (2006). Toyota-Style Management Drives Virginia Mason. Physician executive. 32. 12-7.

## Slide 25
Työpisteiden layout
VMPS suoraviivaisti lääkäreiden työtehtävien keskinäisen järjestyksen
Lääkäreiden toimistojen eteen asetettiin U-muotoinen työpiste, jonka kautta lääkäri suorittaisi ennlta määritellyt työtehtävät järjestyksessä
Tuotantolinjamaisen layoutin ansiosta hoitokapasiteetti kasvoi 10%
Edellisen potilaan laskutus
Hoidon dokumentointi
Yhteen sähköpostiin vastaaminen
Kiireiseen viestiin vastaaminen
Tulosteen lukeminen ja siihen vastaaminen
Tulosraportin täyttäminen
Seuraavan potilaan hoito
Weber D. (2006). Toyota-Style Management Drives Virginia Mason. Physician executive. 32. 12-7.

## Slide 26
Optimoinnin tulos
Ylituotanto
Kuljetus
Yliprosessointi
Liika varastointi
Liika liike
Virheelliset palvelut
Odotusaika
Tulosten dokumentointi
Potilaiden liika siirtäminen
Laskutusprosessi
Lääkkeet ja tarvikkeet
Potilastietojen etsintä
Henkilökunnan vastuu
Suuret keskitetyt laitteet
=
=
=
=
=
=
=
Tyyppi
Lähde
Sairaala tunnisti haaskauksen lähteet tuotannossa
Tunnistettujen lähteiden avulla kyettiin vähentämään haaskausta ja parantamaan tuotantojärjestelmän laatua
Kaplan G.S., Patterson S.H. (2008). Seeking perfection in healthcare. A case study in adopting Toyota Production System methods. Healthcare Executive. May/Jun2008, Vol. 23 Issue 3, pp. 18. ISSN: 0883-5381

## Slide 27
Optimoinnin tulos
11 miljoonan dollarin säästöt investoinneissa
2 miljoonan dollarin vuosittaiset säästöt varastoissa ja varastoinnissa
500 000 dollarin vuosittaiset säästöt työvoimakuluissa
Henkilökunnan päivittäinen kävelymäärä väheni n. 1200 km (= 250h)
Ylituotanto
Kuljetus
Yliprosessointi
Liika varastointi
Liika liike
Virheelliset palvelut
Odotusaika
Tulosten dokumentointi
Potilaiden liika siirtäminen
Laskutusprosessi
Lääkkeet ja tarvikkeet
Potilastietojen etsintä
Henkilökunnan vastuu
Suuret keskitetyt laitteet
=
=
=
=
=
=
=
Tyyppi
Lähde
Virginia Mason Institute. (2018) Fast Facts - Virginia Mason Production System VMMC FORM 902074 (8/18). www.vigriniamason.org

## Slide 28
Prosessikaaviosymbolit
Prosessi
Tarkastus
Virtausyksikön liike
Päätös
Odottaminen
Varasto

## Slide 29
Viikkopalautus 2: Prosessit ja tuotannonohjaus
Tuotantoprosessin suunnittelu (~2 sivua)
  Kuvatkaa liiketoimintaanne 4V-mallin avulla ja perustelkaa tuotantojärjestelmällenne sopiva prosessityyppi sekä layout
  Tehkää prosessikaavio (process flow chart) järjestelmästänne ja selittäkää tuotannon vaiheiden eteneminen
Tuotannon kapasiteetti (~1 sivu)
  Arvioikaa tuotannon läpimenoaikaa sekä virtaustehokkuutta, ja esittäkää niiden pohjalta järjestelmänne laskennallinen kapasiteetti
  Mikä vaihe/resurssi tuotannossanne on mahdollinen pullonkaula ja kuinka paljon se rajoittaa järjestelmän kapasiteettia?
Haaskauksen minimointi (0,5 - 1 sivua)
  Mitä virhevaihtelua tuotantoprosessissanne voi esiintyä?
  Esittäkää konkreettisia keinoja vähentää virhevaihtelua ja minimoida haaskausta tuotannossa